## Slide 1
Создание модели ракеты-носителя
Святковская Полина
Белов Матвей

## Slide 2
2
Содержание
Цели и задачи
Описание решений проекта
Испытания
Собранные данные
Анализ испытаний
Заключение

## Slide 3
Цель проекта: создание модели ракеты-носителя для вывода полезной нагрузки
Ожидаемый результат:
Будет возвращено целое яйцо
Будут получены и записаны на SD карту данные полёта
Будет совершена мягкая посадки
Все останутся живы (по возможности)
Перечень задач:
Создать модель ракеты в программе OpenRocket, Компас 3D
Собрать модель ракеты
Написать код для сбора данных из базового задания
Написать код для собственной полезной нагрузки
Разработать систему амортизации для яйца
3

## Slide 4: Техническое задание
1
Успешно доставить на высоту не менее 200 метров с помощью возвращаемой модели ракеты полезную нагрузку
2
Успешно приземлить и найти полезную нагрузку
3
Измерить давление и температуру в процессе полёта
4

## Slide 5: Дополнительные миссии
4
Запустить и приземлить сырое куриное яйцо, не разбив его
5
Запрограммировать собственную полезную нагрузку и получить с неё данные
6
Осуществить мягкую посадку (поломка не более 1 стабилизатора)
5

## Slide 6: Описание решений в проекте
Модель OpenRocket
Характеристики ракеты:
6
Симуляция полёта
Апогей:
285 м
Двигатель:
RD-100 M5
Стабильность:
3,79 cal
Масса
(с двигателем):
Скорость спуска:
5,3 м/с
Диаметр парашюта:
0,5 м
1137 г

## Slide 7: Описание решений в проекте
7
Состав сборки
1
2
4
5
3
5
Двигательный отсек
3
Корпус
4
Стабилизаторы
2
Отсек ПН
Головной обтекатель
1
Головной обтекатель

## Slide 8: Описание решений в проекте
Компоненты
8
Процесс создания
1
Моделирование в Компас 3D
3
Ручная доработка
4
Сборка
2
Печать деталей

## Slide 9: Описание решений в проекте
1 – крепления камеры
2 – камера
3 – амортизирующая система для яйца
9
1 – парашют полезной нагрузки
2 – полезная нагрузка (плата)
3 – парашют ракеты
4 – двигательный отсек
1
2
3
4
1
2
3
Второй модуль
Первый модуль
1

## Slide 10
Система спасения
первая ступень
вторая ступень
10
формулы для расчёта
– коэфф.
Сопротивления
(const)
p – атмосферное
Давление
– скорость спуска
m - масса ракеты без двигателей

## Slide 11: Испытания
11
Ракета
Электроника
Результаты | 
Апогей | 153
Мягкая посадка | Все стабилизаторы
Раскрытие парашютов | 
ПН | 
Ракета | 

## Slide 12: Собранные данные
Угловая скорость
Давление
Высота
Температура
Апогей
Ускорение
GPS-координаты
12

## Slide 13: Возможная доработка и развитие проекта
13
Оторвался один модуль
Решение:
Проблема:
Переделать систему крепления модулей
Решение:
Проблема:
Оторвавшийся бугель
Продумать более надёжный способ крепления
Видео снаружи

## Slide 14: Возможная доработка и развитие проекта
14
Решение:
Проблема:
Уменьшить задержку
Решение:
Проблема:
Слишком низкий апогей
Обеспечение штатного старта
Слишком мало записанных данных
Видео из ракеты

## Slide 15: Заключение
1
Успешно доставили на высоту не менее 200 метров 153 метра с помощью возвращаемой модели ракеты полезную нагрузку
2
Успешно Приземлили и нашли полезную нагрузку (нижний модуль оторвался и упал без парашюта)
3
Измерили давление и температуру в процессе полёта
(данные изменялись скачкообразно, нам не понравилось)
15

## Slide 16
16
Спасибо за внимание!